## Slide 1
信息系统建设理解与下一阶段路径
客户要求、运营能力与系统建设路径
Notes: 封面已去除公司 logo 和名称，仅保留原模板的蓝绿底栏风格。

## Slide 2
汇报切入点
02
原系统/软件规划路径解读
宁波海威与浙江海威已有两阶段系统规划，浙江海威因 CATL强化要求进一步补强。
运营能力剖析
客户关注的不是系统名称，而是稳定交付、过程可控和质量可证明。
系统建设路径
系统工具要回应当前运作问题，并强化计划、物料、质量和设备数据能力。
客户要求是入口，运营能力是主题，系统功能是手段。

## Slide 3
原系统/软件规划路径来源页
03
现场穿插：保留原系统/软件规划路径来源页，不删除
Notes: 用户手动加入的原系统/软件规划路径来源页，作为后续解读来源。

## Slide 4
原系统/软件规划路径的重新理解
04
原有系统建设思路
CATL强化要求（浙江海威）带来的变化
一阶段系统规划（宁波海威+浙江海威）偏 WMS/MES，解决库存、出入库、生产执行和基础追溯。
二阶段系统规划（宁波海威+浙江海威）本来就计划补强 QMS、TPM、IoT 等能力。
原系统/软件规划路径不是从无到有，而是宁波海威与浙江海威共同的一阶段/二阶段系统规划；CATL强化要求（浙江海威）是在浙江海威（嵊州）面向主要客户 CATL 的运营能力补强。
CATL强化要求（浙江海威）把功能清单推向过程控制要求。
强化项更关注批次、参数、权限、点检、SPC 和全工序数据。
系统建设从功能补充，转向浙江海威（嵊州）的运营能力证明。
Notes: 这里解释 CATL强化要求（浙江海威）的由来：主要客户关心供应商过程是否稳定、可控、可追溯。

## Slide 5
客户关注的是运营能力
05
稳定交付
计划能否牵引物料、工序和设备，交期偏差能否及时反馈。
过程可控
人员、参数、程序、工装夹具和检测动作是否被过程约束。
质量可证明
质量不是只有检验记录，还要有标准、曲线、SPC 和异常闭环证据。
异常可闭环
异常出现后，系统能否触发停线、确认、replan 或客户要求的处理动作。

## Slide 6
功能从系统模块转向业务能力
06
原系统语言来源
重组后的业务能力
WMS / MES / TPM
实物／物料流管理
WMS / MES / TPM
生产计划管理
WMS / MES / TPM
生产过程与工艺管理
QMS
QM 相关界面输出
IoT
设备数据采集
这一步把系统清单转成经营和现场能讨论的业务语言。
现场穿插：业务过程与功能重组工作台
Notes: 这不是模块替换，而是把客户要求重新归入业务能力。

## Slide 7
功能落到价值流后才有意义
07
供应商
收货
入库检
仓库
材料出库
生产工序
WIP
成品检验
成品出库
客户
每个功能项都要落到过程节点，才能判断它服务的动作和管理意义。
现场穿插：价值流画板
Notes: 进入价值流后才能看清功能发生在哪、解决什么问题、输出什么证据。

## Slide 8
价值流中的三类状态
08
已有基础
库存、出入库、FIFO、派工、报工、追溯和检验入口，更多解决记录和基础管控。
二阶段系统规划
QMS、TPM、IoT 等方向，边界在于是否能进入过程动作并形成反馈。
CATL强化要求（浙江海威）
权限、点检、参数、防错、SPC、设备数据和全工序控制继续加深。
同一个价值流节点上，可能同时存在已有能力、二阶段系统规划和 CATL强化要求（浙江海威）。
现场穿插：价值流画板

## Slide 9
当前基础与二期边界
09
已有基础如何现场加强
二阶段系统规划的边界
把记录型功能转成现场动作入口。
让库存、发料、报工、检验与计划偏差建立关联。
补齐跨工序 WIP 水位和后工序拉动前工序的判断。
QMS 如果只做记录，很难承担过程控制。
TPM/IoT 如果只采集设备状态，很难解释产出波动。
二阶段系统规划能否承接 CATL强化要求（浙江海威），取决于 Planning、过程动作和数据反馈是否打通。
现场穿插：业务过程与功能重组工作台
Notes: 回答：CATL强化要求（浙江海威）是否能从二阶段系统规划中展开，以及当前条件是否足够。

## Slide 10
后续加强能否实现目的
10
后续加强方向 | 实现条件
质量与异常闭环 | 需要标准、阈值、责任、停线和恢复规则，不只是 QMS 表单
设备与参数控制 | 需要产品状态、工艺参数和设备参数之间形成可解释关系
全工序数据采集 | 需要先定义采集后的动作，再定义点位、频率和采集手段
短周期计划调整 | 需要小时级计划基准、CT、Performance Rate 和真实执行反馈

## Slide 11
全工序数据的分类角度
11
全工序数据
设备状态
质量指标
技术参数
产品状态
生产进度
节拍 CT
Performance Rate
原系统/软件规划路径多次提到全工序数据。分类的目的，是区分哪些数据触发即时动作，哪些数据用于长期沉淀。
现场穿插：价值流画板

## Slide 12
数据采集意义的展开面向
12
风险阻断
设备状态或质量指标异常时，触发停线、确认、曲线跟踪和异常闭环。
经验沉淀
对照产品状态变化，沉淀有效技术参数，服务产品开发和工艺设定。
进度调整
跟踪工序衔接和 WIP 水位，触发短周期 replan，减少等待和堆积。
数据采集不是越多越好，而是要从后续动作反推范围和手段。
现场穿插：价值流画板

## Slide 13
数据的价值收益方向
13
价值方向 | 收益逻辑
减少质量损失 | 通过异常阻断和质量曲线，减少报废和问题流入后序
积累工艺经验 | 用技术参数和产品状态对照，形成可复用的经验值
减少波动浪费 | 通过进度跟踪和 replan，减少等待、堆积和断流
支撑客户证明 | 用过程证据回应 CATL强化要求（浙江海威）对稳定性、追溯和闭环的要求

## Slide 14
Planning 是后续重点
14
ERP 1D 计划
参数校准
小时级基准
现场数据
偏差判断
短周期 Replan
物料拉动
执行反馈
小时级计划基准不是把 ERP 日计划简单拆细，而是先把 CT、SA、setup、planned stop 与 R&R 观察校准成 Planning 可用约束。
现场穿插：Planning 参数校准工具

## Slide 15
不同工艺过程的拉动方式
15
工单驱动适用场景
拉动式物流适用场景
工单可以驱动料单和发料动作。
铝锭等原材料发至铸造产线，可以由工单牵引。
计划仍负责材料需求和产能边界。
铸造完成品到后续工序。
机加到装配。
排产基于库存水位展开，真实物料移动由后工序消耗节奏触发。
现场穿插：价值流画板
Notes: 结合成本展开：不同拉动方式会影响库存占用、等待时间、换线和异常调整成本。

## Slide 16
成本向展开
16
库存成本
跨工序 WIP 水位不清，会带来过量库存、缺料等待和账实偏差。
波动成本
计划弱和反馈慢，会造成等待、堆积、断流和局部加急。
质量成本
异常阻断不及时，导致报废、返工和客户证据不足。
数据成本
未定义动作的数据采集，会增加点位、存储、解释和维护成本。

## Slide 17
AI 的初步落地方案
17
边缘模型
在状态异常和质量指标偏离时，辅助判断停线、降速、参数切换，并过滤非必要参数。
服务器模型
基于小时级计划基准、跨工序状态和 WIP 水位，生成短周期 replan 建议。
协同边界
边缘模型快速处理当前覆盖范围，服务器模型处理全局计划重排和跨工序取舍。
边缘 AI 解决现场快速响应与参数过滤；计划重排更适合由服务器侧模型结合全局约束来判断。

## Slide 18
阶段路线与下一步
18
阶段一
重新解读原系统/软件规划路径
识别客户要求、业务问题、能力短板和价值流位置
阶段二
数据采集与计划闭环
参数校准、小时级计划基准、拉动物流、replan
阶段三
AI 与数字孪生调整
边缘模型、参数过滤、短周期重排、成本优化
现场穿插：价值流画板