## Slide 1
信息系统建设理解与下一阶段路径
客户要求、运营能力与系统建设路径
Notes: 封面已去除公司 logo 和名称，仅保留原模板的蓝绿底栏风格。

## Slide 2
原系统/软件规划路径来源页
03
Notes: 用户手动加入的原系统/软件规划路径来源页，作为后续解读来源。

## Slide 3
系统搭建与路径
02
原系统/软件规划路径解读
宁波海威与浙江海威已有两阶段系统规划，浙江海威基于CATL要求进一步补强。
运营能力剖析
客户关注的不是系统名称，而是稳定交付、过程可控和质量可证明。
系统建设路径
系统工具要回应当前运作问题，并强化计划、物料、质量和设备数据能力。
客户要求是入口，运营能力是主题，系统功能是手段。

## Slide 4
原系统规划路径的重新解读
04
原有系统建设思路
“CATL要求”的变化
一阶段系统规划（宁波海威+浙江海威）偏 WMS/MES，解决库存、出入库、生产执行和基础追溯。
二阶段系统规划（宁波海威+浙江海威）本来就计划补强 QMS、TPM、IoT 等能力。
原系统/软件规划路径不是从无到有，而是宁波海威与浙江海威共同的一阶段/二阶段系统规划；CATL强化要求（浙江海威）是在浙江海威（嵊州）面向主要客户 CATL 的运营能力补强。
CATL要求（浙江海威）把功能清单推向过程控制要求。
强化项更关注批次、参数、权限、点检、SPC 和全工序数据。
系统建设从功能补充，转向浙江海威（嵊州）的运营能力证明。
Notes: 这里解释 CATL强化要求（浙江海威）的由来：主要客户关心供应商过程是否稳定、可控、可追溯。

## Slide 5
客户关注的是运营能力
05
稳定交付
计划能否牵引物料、工序和设备，交期偏差能否及时反馈。
过程可控
人员、参数、程序、工装夹具和检测动作是否被过程约束。
质量可证明
质量不是只有检验记录，还要有标准、曲线、SPC 和异常闭环证据。
异常可闭环
异常出现后，系统能否触发停线、确认、replan 或客户要求的处理动作。

## Slide 6
功能从系统模块转向业务能力
06
原系统语言来源
重组后的业务能力
WMS / MES / TPM
实物／物料流管理
WMS / MES / TPM
生产计划管理
WMS / MES / TPM
生产过程与工艺管理
QMS
QM 相关界面输出
IoT
设备数据采集
这一步把系统清单转成经营和现场能讨论的业务语言。
现场穿插：业务过程与功能重组工作台
Notes: 这不是模块替换，而是把客户要求重新归入业务能力。

## Slide 7
功能落到价值流后才有意义
07
每个功能项都要落到过程节点，才能判断它服务的动作和管理意义。
现场穿插：价值流画板
Notes: 进入价值流后才能看清功能发生在哪、解决什么问题、输出什么证据。

## Slide 8
价值流中的三类状态
08
一阶段基础
库存、出入库、FIFO、派工、报工、追溯和检验入口，更多解决“记录和基础管控”。
二阶段系统规划
QMS、TPM、IoT 等方向，边界在于是否能进入过程动作并“形成反馈”。
CATL要求
权限、点检、参数、防错、SPC、设备数据和全工序控制继续加深。
同一个价值流节点上，可能同时存在已有能力、二阶段系统规划和 CATL强化要求（浙江海威）。
现场穿插：价值流画板

## Slide 9
一阶段基础与二期边界
09
一阶段能力的现场落地
二阶段系统规划的边界
把记录型功能转成现场动作入口。
让库存、发料、报工、检验与计划偏差建立关联。
补齐跨工序 WIP 水位和后工序拉动前工序的判断。
QMS 边界：只记录质量结果，只能证明“发生了什么”；能影响隔离、复检、停线、放行等过程动作，才承担“过程控制”。
TPM/IoT 边界：只采集设备状态，只能看到设备变化；与计划、CT、产出、质量关联后，才能解释产出和质量波动。
二阶段边界：能否承接 CATL要求，取决于 Planning 基准、现场动作和数据反馈是否形成闭环。
现场穿插：业务过程与功能重组工作台
Notes: 回答：CATL强化要求（浙江海威）是否能从二阶段系统规划中展开，以及当前条件是否足够。

## Slide 10
后续加强能否实现目的
10
后续加强方向 | 实现条件
质量与异常闭环 | 需要标准、阈值、责任、停线和恢复规则，不只是 QMS 表单
设备与参数控制 | 需要产品状态、工艺参数和设备参数之间形成可解释关系
全工序数据采集 | 需要先定义采集后的动作，再定义点位、频率和采集手段
短周期计划调整 | 需要小时级计划基准、CT、Performance Rate 和真实执行反馈

## Slide 11
全工序数据的分类角度
11
全工序/过程数据
设备状态
质量指标
技术参数
产品状态
生产进度
节拍 CT
Performance Rate
原系统/软件规划路径多次提到全工序数据。分类的目的，是区分哪些数据触发即时动作，哪些数据用于长期沉淀。
现场穿插：价值流画板

## Slide 12
数据采集意义的展开面向
12
风险阻断
设备状态或质量指标异常时，触发停线、确认、曲线跟踪和异常闭环。
经验沉淀
对照产品状态变化，沉淀有效技术参数，服务产品开发和工艺设定。
进度调整
跟踪工序衔接和 WIP 水位，触发短周期 replan，减少等待和堆积。
数据采集不是越多越好，而是要从后续动作反推范围和手段。
现场穿插：价值流画板

## Slide 13
数据的价值收益方向
13
价值方向 | 收益逻辑
减少质量损失 | 通过异常阻断和质量曲线，减少报废和问题流入后序
积累工艺经验 | 用技术参数和产品状态对照，形成可复用的经验值
减少波动浪费 | 通过进度跟踪和 replan，减少等待、堆积和断流
支撑客户证明 | 用过程证据回应 CATL强化要求（浙江海威）对稳定性、追溯和闭环的要求

## Slide 14
当前系统规划的能力缺口
14
计划基准缺口
ERP 日计划颗粒度偏粗，现场小时级波动缺少评价基准。
参数校准缺口
CT、SA、setup、planned stop、Performance Rate、Quality Rate 与 R&R 观察尚未形成持续更新的 Planning 参数层。
过程动作缺口
QMS、TPM、IoT 若停留在记录、采集和展示，难以触发隔离、复检、停线、调参、补料和 replan。
跨工序反馈缺口
WIP、水位与后工序拉动信号不足，难以判断局部波动对后续工序和交付的影响。
CATL要求让问题更明确，但补强核心是海威自身的计划、过程和跨工序管理能力。

## Slide 15
Planning 是后续重点
15
ERP day 计划
参数校准
小时级基准
现场数据
偏差判断
短周期 Replan
物料拉动
执行反馈
合理计划不只是排任务，也定义设备和工序在计划状态下应有的时间开动率表现。
现场穿插：Planning 参数校准工具
运营的基本职责
1
优化现有设备的运作时间，提升时间开动率。
2
在此基础上，用更小的动态资源投入达到同样产出价值。
3
为更小颗粒度数据收集提供基座，确保即时反应动作安全且有效。

## Slide 16
计划开动率为什么会失真
16
计划开动率的现场断点
对计划闭环的影响
物料不到位：计划上应生产，物料未按节奏到达，设备等待形成 SA 损失。
WIP 水位不清：前工序堆积或后工序断流，计划无法判断风险位置。
工序节奏不匹配：前后工序衔接不顺，形成等待、堆积和局部加急。
工单推动边界：原材料投放可由工单牵引，工序间流动仅靠推送容易提前或断流。
反馈速度不足：现场已偏离计划，但影响范围和后续风险没有及时回传。
Replan 难以落地：缺少物料、WIP 与工序反馈时，调整只能停留在事后处理。
现场穿插：价值流画板
计划定义“应该开动”，物料、WIP 和工序衔接决定“能否持续开动”；这些断点最终会转化为库存、等待、断流和加急成本。
Notes: 结合成本展开：不同拉动方式会影响库存占用、等待时间、换线和异常调整成本。

## Slide 17
成本向展开
17
库存成本
跨工序 WIP 水位不清，会带来过量库存、缺料等待和账实偏差。
波动成本
计划弱和反馈慢，会造成等待、堆积、断流和局部加急。
质量成本
异常阻断不及时，导致报废、返工和客户证据不足。
数据成本
未定义动作的数据采集，会增加点位、存储、解释和维护成本。

## Slide 18
AI 介入的前提与落点
18
前提：逻辑搭建正确
计划基准、参数校准、过程动作和跨工序反馈先建立，AI 才能判断偏差与动作边界。
输入：全过程数据可解释
设备、质量、技术参数、产品状态、进度、WIP、CT 与 Performance Rate 放入同一业务逻辑。
输出：形成动作建议
边缘模型做快速响应和参数过滤；服务器模型做跨工序影响判断、短周期 replan 和资源取舍。
AI 让海量全过程数据发挥价值，前提是数据采集目的、计划基准和动作责任已经被定义。

## Slide 19
阶段路线与下一步
19
阶段一
重新解读原系统/软件规划路径
识别客户要求、业务问题、能力短板和价值流位置
阶段二
数据采集与计划闭环
参数校准、小时级计划基准、拉动物流、replan
阶段三
AI 与数字孪生调整
边缘模型、参数过滤、短周期重排、成本优化
现场穿插：价值流画板