## Slide 1
信息系统建设理解与下一阶段路径
当前功能理解、二阶段数据闭环与最终智能架构
Notes: 封面已去除公司 logo 和名称，仅保留原模板的蓝绿底栏风格。

## Slide 2
汇报结构
02
当前
把已有和预期功能转译成真实业务能力，确认每项功能服务的过程位置。
阶段二
围绕全工序设备数据收集，回答收集之后产生哪些可执行动作。
最终阶段
在计划能力和数字孪生基础上，引入 AI 做调整、过滤和重排。
先建立理解，再讨论路径，最后讨论长期软件架构。
Notes: 本页按新的三段式结构重排。

## Slide 3
当前系统功能的业务理解
03
原系统视角
业务能力视角
WMS
实物／物料流管理
MES
生产计划管理
MES / TPM
生产过程与工艺管理
QMS
QM 相关界面输出
IoT
设备数据采集
这一步把系统清单转成经营和现场能讨论的业务语言。
现场穿插：业务过程与功能重组工作台
Notes: 现场可打开工作台，展示功能项从系统模块重组为业务能力的过程。

## Slide 4
功能落位到价值流
04
每个功能项都要落到过程节点，才能判断它服务的动作和管理意义。
现场穿插：价值流画板
Notes: 现场打开价值流画板，展示 F 项如何落到过程节点。

## Slide 5
当前能力判断
05
已有能力
主要缺口
仓储、库存、出入库、FIFO 等功能具备基础框架。
生产执行、报工、防错和追溯已有功能入口。
检验、质量标准、不合格品处理已有明确功能项。
功能仍偏记录和局部管控。
生产计划能力弱，信息流缺少统一牵引。
既有零件跨工序移动缺少拉动式机制。
现场穿插：业务过程与功能重组工作台
Notes: 本页用于从理解过渡到问题判断。

## Slide 6
阶段二的核心问题
06
全工序数据
设备状态
质量指标
技术参数
产品状态
生产进度
节拍 CT
Performance Rate
二阶段已经向数字孪生靠拢，关键问题不是采集多少数据，而是采集后触发什么动作。
现场穿插：价值流画板

## Slide 7
完整价值流展开
07
供应商
收货
入库检
仓库
材料出库
生产工序
WIP
成品检验
成品出库
客户
每个功能项都要落到过程节点，才能判断它服务的动作和管理意义。
现场穿插：价值流画板
Notes: 本页用于现场展开完整价值流，再引出全工序设备数据收集的目的。

## Slide 8
数据目的一：状态异常与质量指标
08
触发动作
实现前提
设备运作状态异常时，系统触发停线或人工确认。
质量指标持续跟踪，生成趋势曲线和异常曲线。
超出阈值时，把异常反馈到现场和计划层。
需要 100% 检查能力。
需要清晰阈值设定。
需要定义停线责任和恢复条件。
现场穿插：价值流画板
Notes: 本页对应 2.1。

## Slide 9
状态异常的价值与代价
09
判断项 | 说明
即时价值 | 减少质量报废率，避免问题继续流入后序
直接代价 | 生产过程被停掉，价值环节同步停滞
建设要求 | 检查覆盖率、阈值、停线规则和恢复流程都要明确
管理重点 | 让停线动作可解释，避免系统只会报警而无法闭环

## Slide 10
数据目的二：技术参数与经验值
10
采集内容
后续动作
设备技术参数和工艺参数。
产品状态变化和质量结果。
同一产品、同一工艺路线下的长期表现。
对照产品状态，形成技术经验值。
支持未来产品开发。
支持后续工艺设定和参数边界优化。
现场穿插：业务过程与功能重组工作台
Notes: 本页对应 2.2。

## Slide 11
技术参数的价值周期
11
判断项 | 说明
即时价值 | 通常不能直接创造当班收益
长期价值 | 在经验轨道上积累有效参数，支撑产品开发和工艺设定
数据过滤 | 需要识别哪些参数真正影响产品状态
阶段定位 | 更适合成为数字孪生和 AI 训练的数据基础

## Slide 12
数据目的三：生产进度跟踪
12
Planning
24H 计划
工序进度
前后序衔接
WIP 水位
节拍 CT
Performance Rate
Replan
生产进度跟踪可以识别当前工序与前后续的连贯关系，并支持 replan 动作减少浪费。
现场穿插：价值流画板

## Slide 13
进度跟踪的即时价值
13
它能解决什么
它依赖什么
制止不同工序生产波动带来的等待和堆积。
保障价值环节尽量不停顿。
把异常及时反馈给计划层，形成短周期调整。
24H 内业务运作是否按计划执行。
真实生产动作如何发生。
节拍 CT 和 Performance Rate 的可信数据。
现场穿插：价值流画板
Notes: 本页对应 2.3。

## Slide 14
Planning 是动态数据的前提
14
24H 计划
设备状态
质量指标
进度反馈
偏差判断
Replan
没有计划基准，动态数据只能成为记录；有计划基准，动态数据才能判断偏差和触发调整。
现场穿插：DEMO2 场地规划软件

## Slide 15
工单驱动与拉动式物料流
15
可以接受的工单驱动
更适合拉动的物料移动
工单驱动料单和发料动作。
铝锭等原材料发出至铸造产线，可以由工单牵引。
计划仍然需要提供材料需求和产能边界。
铸造完成品到后续工序。
机加到装配。
排产基于各环节库存量级，真实物理流动由后工序拉动前工序。
现场穿插：价值流画板
Notes: 本页引出当前系统架构对拉动式物流能力的弱化。

## Slide 16
当前架构中的弱化能力
16
业务层面较弱
系统层面较弱
生产计划没有充分牵引现场节奏。
跨工序库存水位和拉动关系不清晰。
异常反馈缺少短周期重排机制。
当前已有功能偏库存记录和执行记录。
二期功能偏设备数据和质量输出。
对拉动式物流和计划重排的支撑不足。
现场穿插：业务过程与功能重组工作台
Notes: 本页把业务弱项和系统弱项合并表达。

## Slide 17
阶段二的实现方法
17
价值流落位
把全工序数据采集放回过程节点，而不是放在系统模块里讨论。
动作反推
先定义停线、曲线、经验值、replan 等动作，再定义数据范围。
计划基准
建立 24H 计划和工序节拍基准，让动态数据有判断对象。
拉动补强
补足跨工序库存水位和后工序拉动前工序的能力。
现场穿插：价值流画板，DEMO2 场地规划软件

## Slide 18
阶段二后的数字孪生基础
18
现场过程
数字投影
管理判断
计划基准
设备状态
质量曲线
参数经验
WIP 水位
进度偏差
当计划、设备、质量、参数和实物流都能投影到同一张图上，数字孪生才具备调整能力。
现场穿插：价值流画板，DEMO2 场地规划软件

## Slide 19
AI 的介入位置
19
设备边缘
在状态异常和质量指标偏离时，辅助判断是否停线、降速或切换参数。
计划重排
以更小颗粒度监控工序进度，并生成短周期 replan 建议。
参数过滤
过滤非必要数据，保留对产品状态和工艺设定有效的参数。
AI 的价值建立在阶段二形成的计划基准、现场数据和调整手段之上。

## Slide 20
数字孪生的调整方式
20
调整类型 | 触发方式与能力要求
定时调整 | 按更小颗粒度周期检查计划执行状态，依赖模型反应速度和计算能力
不定时调整 | 由阈值、异常责任和模型判断触发，适合状态突变和质量风险
边缘调整 | 在设备侧快速响应，减少等待中心系统判断的时间
计划调整 | 把现场偏差回写到 Planning，更新工序衔接和物料拉动动作

## Slide 21
最终软件架构展望
21
计划层
形成 24H 基准、短周期 replan 和成本展开入口。
过程层
承接工序、质量、设备、节拍和 WIP 的真实动作。
数据层
按动作目的采集、过滤和沉淀有效参数。
智能层
在边缘和计划层分别承担快速响应和优化建议。

## Slide 22
阶段性建设路线图
22
阶段一
当前功能业务理解
价值流画板、功能重组表、现状判断
阶段二
数据采集与计划闭环
全工序数据、24H 计划、拉动物流、replan
阶段三
AI 与数字孪生调整
边缘模型、参数过滤、短周期重排、成本优化

## Slide 23
建议的下一步工作
23
确认当前功能已落地、部分落地和未落地的边界。
围绕全工序设备数据收集，定义停线、曲线、经验值和 replan 动作。
梳理 24H 生产计划、CT、Performance Rate 和工序衔接关系。
补充铸造后、机加后、装配前后的拉动式物流规则。
把 AI 介入点放在阶段二能力形成之后再展开。
现场穿插：价值流画板