## Slide 1
信息系统建设理解与下一阶段路径
当前业务理解、阶段二实现路径与最终架构
Notes: 封面已去除公司 logo 和名称，仅保留原模板的蓝绿底栏风格。

## Slide 2
汇报主线
02
当前理解
先把系统清单翻译成业务能力，再确认功能落在价值流的哪个节点。
阶段二路径
以全工序数据收集为起点，按后续动作反推采集范围和手段。
最终架构
在计划基准和数字孪生基础上，再引入 AI 做调整和过滤。
先建立理解，再讨论路径，最后讨论长期软件架构。
Notes: 15 页讲述版，用于面谈前搭建口头逻辑。

## Slide 3
系统清单到业务能力
03
原系统语言来源
重组后的业务能力
WMS / MES / TPM
实物／物料流管理
WMS / MES / TPM
生产计划管理
WMS / MES / TPM
生产过程与工艺管理
QMS
QM 相关界面输出
IoT
设备数据采集
这一步把系统清单转成经营和现场能讨论的业务语言。
现场穿插：业务过程与功能重组工作台
Notes: 这不是模块替换，而是把原系统语言重组为业务能力语言。

## Slide 4
功能落位到价值流
04
供应商
收货
入库检
仓库
材料出库
生产工序
WIP
成品检验
成品出库
客户
每个功能项都要落到过程节点，才能判断它服务的动作和管理意义。
现场穿插：价值流画板
Notes: 用价值流画板说明功能必须落到真实过程节点。

## Slide 5
当前能力判断
05
已有基础
关键缺口
仓储、库存、出入库和 FIFO 已有基础框架。
生产执行、报工、防错和追溯已有功能入口。
检验、质量标准和不合格品处理已有明确功能项。
功能仍偏记录和局部管控。
生产计划能力弱，动态数据缺少判断基准。
跨工序既有零件移动缺少拉动式机制。
现场穿插：业务过程与功能重组工作台
Notes: 不是否定已有系统，而是指出下一阶段真正要补的能力。

## Slide 6
阶段二的核心命题
06
全工序数据
设备状态
质量指标
技术参数
产品状态
生产进度
节拍 CT
Performance Rate
阶段二已经接近数字孪生。前提不是 3D 展示，而是过程状态可投影、偏差可判断、动作可回写。
现场穿插：价值流画板

## Slide 7
数据采集的三类目的
07
状态异常与质量指标
异常出现时触发停线、人工确认、曲线跟踪和质量风险反馈。
技术参数与经验值
对照产品状态变化，沉淀有效参数，服务产品开发和工艺设定。
生产进度跟踪
识别工序衔接偏差，触发短周期 replan，减少等待和堆积。
先建立理解，再讨论路径，最后讨论长期软件架构。
现场穿插：价值流画板
Notes: 三类数据目的的价值周期不同，后续动作也不同。

## Slide 8
三类目的的价值差异
08
数据目的 | 价值判断
状态异常与质量指标 | 减少质量报废率，但可能让价值环节停顿，需要 100% 检查和阈值设定
技术参数与经验值 | 通常不创造当班收益，但长期支撑产品开发、工艺设定和 AI 参数过滤
生产进度跟踪 | 更接近即时运营价值，可抑制工序波动浪费，并尽量保持价值环节连续
共同前提 | 数据必须对应后续动作，否则只会增加采集成本和解释成本

## Slide 9
Planning 是动态数据的前提
09
24H 计划
现场数据
偏差判断
短周期 Replan
物料拉动
执行反馈
没有计划基准，动态数据只能记录现场。有计划基准，数据才能判断偏差，并触发调整。
现场穿插：DEMO2 场地规划软件

## Slide 10
工单驱动与拉动式物料流
10
工单驱动适用场景
拉动式物流适用场景
工单可以驱动料单和发料动作。
铝锭等原材料发至铸造产线，可以由工单牵引。
计划仍负责材料需求和产能边界。
铸造完成品到后续工序。
机加到装配。
排产基于库存水位展开，真实物料移动由后工序消耗节奏触发。
现场穿插：价值流画板
Notes: 这页是差异化判断，建议保留为重点讲述页。

## Slide 11
阶段二的实现方法
11
价值流落位
把全工序数据采集放回过程节点，而不是放在系统模块里讨论。
动作反推
先定义停线、曲线、经验值和 replan，再定义数据范围。
计划基准
建立 24H 计划和工序节拍基准，让动态数据有判断对象。
拉动补强
补足跨工序库存水位和后工序拉动前工序的能力。
现场穿插：价值流画板，DEMO2 场地规划软件

## Slide 12
阶段二后的数字孪生基础
12
现场过程
数字投影
管理判断
计划基准
设备状态
质量曲线
参数经验
WIP 水位
进度偏差
当计划、设备、质量、参数和实物流都能投影到同一张图上，数字孪生才具备调整能力。
现场穿插：价值流画板，DEMO2 场地规划软件

## Slide 13
AI 的介入位置
13
设备边缘
在状态异常和质量指标偏离时，辅助判断停线、降速或参数切换。
计划重排
用更小颗粒度监控工序进度，并生成短周期 replan 建议。
参数过滤
过滤非必要数据，保留对产品状态和工艺设定有效的参数。
AI 的价值建立在阶段二形成的计划基准、现场数据和调整手段之上。

## Slide 14
最终软件架构展望
14
计划层
形成 24H 基准、短周期 replan 和成本展开入口。
过程层
承接工序、质量、设备、节拍和 WIP 的真实动作。
数据层
按动作目的采集、过滤和沉淀有效参数。
智能层
在边缘和计划层分别承担快速响应和优化建议。

## Slide 15
阶段路线与下一步
15
阶段一
当前功能业务理解
价值流画板、功能重组表、当前能力判断
阶段二
数据采集与计划闭环
全工序数据、24H 计划、拉动物流、replan
阶段三
AI 与数字孪生调整
边缘模型、参数过滤、短周期重排、成本优化
现场穿插：价值流画板