## Slide 1
信息系统建设理解与下一阶段路径
当前业务理解、阶段二实现路径与最终架构
Notes: 封面已去除公司 logo 和名称，仅保留原模板的蓝绿底栏风格。

## Slide 2
汇报主线
02
当前理解
先把系统清单翻译成业务能力，再确认功能落在价值流的哪个节点。
阶段二路径
以全工序数据收集为起点，按后续动作反推采集范围和手段。
最终架构
在计划基准和数字孪生基础上，再引入 AI 做调整和过滤。
先建立理解，再讨论路径，最后讨论长期软件架构。
Notes: 15 页讲述版，用于面谈前搭建口头逻辑。

## Slide 3
03
变更前 | 变更后
按照两期实施整个MOM系统，应用于宁波海威与浙江海威 | 宁波海威维持原实施方案，浙江海威&浩威&海创按客户需求实施
下一步工作：鉴于当前CATL的要求不断变化，建议浙江海威、浙江浩威、浙江海创采用开口合同的形式并基于客户需求启动系统开发和实施工作。 | 
MES
Manufacturing Execution System
WMS
Warehouse Management System
QMS
Quality
Management System
TPM
Total Productive Maintenance
IOT
Internet Of Things
MOM
Manufacturing
Operations management
第一期
第二期
MES+
Manufacturing Execution System
WMS+
Warehouse Management System
QMS+
Quality
Management System
MOM
Manufacturing
Operations management
出入库管理、库存管理、盘点、FIFO、报表输出等
生产调度派工、生产进度监控、产品追溯、工序防错等
来料/制程/出货检验、检验标准管理、不合格品处理等
设备状态监控、设备故障记录、设备维护实施监控等
核心生产设备数据采集、报表输出、分析及决策协助等
替代料管理、物流临期预警、按单发料管理、退料特殊管理等
常规功能
CATL特殊要求
开班样件点检、岗位权限、工序参数防呆、工序检测结果联动等
来料跳批次防错、不合格品处理时效、SPC控制图实施输出等
设备参数管理、生产程序管理、工装/夹具/量具管理等
TPM
Total Productive Maintenance
IOT
Internet Of Things
全工序生产设备需要数据收集等
变更原因
浙江海威零件移转
+CATL特殊要求
Notes: 这不是模块替换，而是把原系统语言重组为业务能力语言。

## Slide 4
系统清单到业务能力
03
原系统语言来源
重组后的业务能力
WMS / MES / TPM
实物／物料流管理
WMS / MES / TPM
生产计划管理
WMS / MES / TPM
生产过程与工艺管理
QMS
QM 相关界面输出
IoT
设备数据采集
这一步把系统清单转成经营和现场能讨论的业务语言。
现场穿插：业务过程与功能重组工作台
Notes: 这不是模块替换，而是把原系统语言重组为业务能力语言。

## Slide 5
功能落位到价值流
04
供应商
收货
入库检
仓库
材料出库
生产工序
WIP
成品检验
成品出库
客户
每个功能项都要落到过程节点，才能判断它服务的动作和管理意义。
现场穿插：价值流画板
Notes: 用价值流画板说明功能必须落到真实过程节点。

## Slide 6
当前能力判断
05
已有基础
关键缺口
仓储、库存、出入库和 FIFO 已有基础框架。
生产执行、报工、防错和追溯已有功能入口。
检验、质量标准和不合格品处理已有明确功能项。
功能仍偏记录和局部管控。
生产计划能力弱，动态数据缺少判断基准。
跨工序既有零件移动缺少拉动式机制。
现场穿插：业务过程与功能重组工作台
Notes: 不是否定已有系统，而是指出下一阶段真正要补的能力。

## Slide 7
阶段二的核心命题
06
全工序数据
设备状态
质量指标
技术参数
产品状态
生产进度
节拍 CT
Performance Rate
阶段二已经接近数字孪生。前提不是 3D 展示，而是过程状态可投影、偏差可判断、动作可回写。
现场穿插：价值流画板

## Slide 8
数据采集的三类目的
07
状态异常与质量指标
异常出现时触发停线、人工确认、曲线跟踪和质量风险反馈。
技术参数与经验值
对照产品状态变化，沉淀有效参数，服务产品开发和工艺设定。
生产进度跟踪
识别工序衔接偏差，触发短周期 replan，减少等待和堆积。
三类目的的差异，决定了采集范围、采集手段和建设顺序。
现场穿插：价值流画板
Notes: 三类数据目的的价值周期不同，后续动作也不同。

## Slide 9
三类目的的价值差异
08
数据目的 | 价值判断
状态异常与质量指标 | 减少质量报废率，但可能让价值环节停顿，但需要 100% 检查和阈值设定
技术参数与经验值 | 通常不创造短期收益，但长期支撑产品开发、工艺设定和 AI 参数过滤
生产进度跟踪 | 更接近即时运营价值，可抑制工序波动浪费，并尽量保持价值环节连续
共同前提 | 数据必须对应后续动作，否则只会增加采集成本和解释成本

## Slide 10
Planning 是动态数据的前提
09
24H 计划
现场数据
偏差判断
短周期 Replan
物料拉动
执行反馈
没有计划基准，动态数据只能记录现场。
有计划基准，数据才能判断偏差，并触发调整。
现场穿插：DEMO2 场地规划软件

## Slide 11
工单驱动与拉动式物料流
10
工单驱动适用场景
拉动式物流适用场景
工单可以驱动料单和发料动作。
铝锭等原材料发至铸造产线，可以由工单牵引。
计划仍负责材料需求和产能边界。
铸造完成品到后续工序。
机加到装配。
排产基于库存水位展开，真实物料移动由后工序消耗节奏触发。
现场穿插：价值流画板
Notes: 这页是差异化判断，建议保留为重点讲述页。

## Slide 12
阶段二的实现方法
11
价值流落位
把全工序数据采集放回过程节点，而不是放在系统模块里讨论。
动作反推
先定义停线、曲线、经验值和 replan，再定义数据范围。
计划基准
建立 24H 计划和工序节拍基准，让动态数据有判断对象。
拉动补强
补足跨工序库存水位和后工序拉动前工序的能力。
现场穿插：价值流画板，DEMO2 场地规划软件

## Slide 13
阶段二后的数字孪生基础
12
现场过程
数字投影
管理判断
计划基准
设备状态
质量曲线
参数经验
WIP 水位
进度偏差
当计划、设备、质量、参数和实物流都能投影到同一张图上，数字孪生才具备调整能力。
现场穿插：价值流画板，DEMO2 场地规划软件

## Slide 14
AI 的介入位置
13
设备边缘
在状态异常和质量指标偏离时，辅助判断停线、降速或参数切换。
计划重排
用更小颗粒度监控工序进度，并生成短周期 replan 建议。
参数过滤
过滤非必要数据，保留对产品状态和工艺设定有效的参数。
AI 的价值建立在阶段二形成的计划基准、现场数据和调整手段之上。

## Slide 15
最终软件架构展望
14
计划层
形成 24H 基准、短周期 replan 和成本展开入口。
过程层
承接工序、质量、设备、节拍和 WIP 的真实动作。
数据层
按动作目的采集、过滤和沉淀有效参数。
智能层
在边缘和计划层分别承担快速响应和优化建议。

## Slide 16
阶段路线与下一步
15
阶段一
当前功能业务理解
价值流画板、功能重组表、当前能力判断
阶段二
数据采集与计划闭环
全工序数据、24H 计划、拉动物流、replan
阶段三
AI 与数字孪生调整
边缘模型、参数过滤、短周期重排、成本优化
现场穿插：价值流画板